## Slide 1: AVS标准—— 过去、现在、与未来
黄铁军
北京大学信息科学技术学院数字媒体研究所
北京大学数字视频编解码技术国家工程实验室
AVS标准工作组，AVS产业技术创新战略联盟
2014年5月28日，厦门
《AVS+技术应用实施指南》宣贯会

## Slide 2: 提 纲
视频编码标准回顾
AVS+及产业化
AVS2标准制定完成
云时代的编码AVS3

## Slide 3: 提 纲
视频编码标准回顾
AVS+及产业化
AVS2标准制定完成
云时代的编码AVS3

## Slide 4: 视频编码技术研究60年
Notes: ** 这个图有问题！
** 把编码发展的图放在这里，替代编码框图
思路：编码的极限、可能的原因人类视觉机理初步在静态图像的验证
国家需求
图中的直线是否可以改成曲线

## Slide 5: 视频编码标准30年：三代标准
ISO/IEC 的
  视频压缩：MPEG-1,2,4,AVC, HEVC
  图像压缩：JBIG1/2, JPEG, JPEG2000
ITU-T H.26X视频压缩标准 H.261, 2, 3, 3+,3++,4,5
MPEG-China
AVS1
H.264 /
MPEG-4 AVC
中国
HEVC
H.265
AVS2
2010~2013
被动采用国际标准
第一代标准
第二代标准
第三代标准

## Slide 6: ISO/IEC JTC1 MPEG
MPEG ( Moving Picture Experts Group )运动图像专家组，即ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 国际标准化组织和国际电工委员会第一联合技术组（ISO/IEC JTC1）第29分委会第11工作组
1988成立，每年四次会议，至今已开108次
现任中国代表团团长 黄铁军 tjhuang@pku.edu.cn

## Slide 7: ITU-T SG16
Study Group 16: 多媒体编码、系统与应用
  SG16负责制定各种多媒体标准，包括终端、架构、协议、安全、移动、互联和服务质量。面向会议系统，目录服务，语音、音频和视频编码，PSTN调制器和接口，传真终端，ICT可访问性等。
WP 1/SG16 网络信号处理和话音终端
WP 2/SG16 应用和系统
WP 3/SG16 媒体编码
  Q 6/16 视觉编码 (又称VCEG)
  Q 7/16 System and coordination aspects of media coding
  Q 8/16 Generic sound activity detection
  Q 9/16 Embedded variable bit rate coding of speech signals
  Q 10/16 Speech and audio coding and related software tools

## Slide 8: JVT 与 JCT-VC
JVT
JCT-VC
HEVC
H.265

## Slide 9: AVS标准
2002年06月21日，信息产业部科技司主持成立“数字视音频编解码技术标准化工作组”，12月发文批准
  国内外会员单位上百家
  至今已经举行48次会议
2004年9月20日，“AVS专利池管理委员会”成立，负责AVS专利池管理的非盈利组织作为执行机构
2005年5月25日，音视频产业联盟（AVS产业联盟）在人民大会堂成立，目前30多家企业会员，负责产业化
2012年3月，AVS工作组的专家在IEEE发起成立了IEEE AVS标准工作组（代号1857）
  至今举行了11次会议
  发布了三项标准

## Slide 10: 提 纲
视频编码标准回顾
AVS+及产业化
AVS2标准制定完成
云时代的编码AVS3

## Slide 11: AVS路线图
面向视频监控的
AVS伸展档
面向移动通信的
AVS移动档
国际:IEEE P1857
国内：AVS新版国标
AVS国标
GB/T 20090.2-2006
AVS+ 行标
GY/T 257-2012
AVS2
广电总局科技司-工信部电子信息司
AVS技术应用联合推进组
面向高清应用的AVS加强档

## Slide 12
2013年6月4日
AVS/AVS+颁布为IEEE 1857标准
2012年7月10日
AVS+
广电行业标准

## Slide 13
IEEE 1857-2013 (Video part)
  Published on Jun 04 2013
IEEE 1857.2-2013 (Audio part)
  Published on Nov 12 2013
IEEE 1857.3-2013 (System part)
  Published on Jan 20 2014
IEEE 1857a-2014 (Amendment 1 of video part)
  Published on Apr 04 2014
IEEE 1857.4 (Next Generation Video coding)
  PAR approved on Dec 11 2013. Developed. Under text reviewing
IEEE 1857.5 (Mobile speech and audio coding )
  PAR approved on Dec 11 2013. Developed. Under text reviewing
IEEE 1857.6 (Content description)
  PAR approved on Dec 11 2013. Developing

## Slide 14: AVS+增加的工具
熵编码
反量化
反变换
运动补偿
预测
控制数据
量化后的
变换系数
运动
数据
帧内/帧间
编码控制
解码器
运动估计
变换/量化
-
0
环滤波
帧内
预测
  基于上下文的算术编码CBAC
  图像级自适应加权量化AWQ
  场编码增强

## Slide 15: AVS+增加的工具
核心工具
  变换 – 16位整数 8x8变换
  量化与缩放 - 编码器处缩放
  帧内预测 – 5种模式
  运动补偿 – 16x16/16x8/8x16/8x8
  ¼像素插值 – 4拍插值滤波器
  去块效应
  熵编码：由基于上下文的自适应变长码CAVLC替换为基于上下文的算术编码CBAC
次要工具
  运动向量预测
  跳跃与编码块模式
  自适应扫描
  加权量化（AWQ）
  增强场编码（B-Direct、P-Skip）
 | 技术名称 | 说明
1 | 高级熵编码CBAC(Context-based Arithmetic Coding) | 算数编码，用于熵编码
2 | 图像级自适应加权量化AWQ(Adaptive Weighting Quantization) | 自适应量化矩阵，用于DCT变换后系数的量化
3 | 同极性场跳过模式编码(P Field Skip) | 隔行视频中，P帧Skip宏块的运动矢量推导
4 | 增强场编码技术(B field Enhanced) | 隔行视频中，B帧Skip与Direct宏块的运动矢量推导

## Slide 16
高清序列 | AVS+ vs.AVC HP | AVS+ vs.AVS-P2
12M码率点 | PSNR Y | PSNR Y
花坛 | 0.37 | 0.45
快速转盘 | 0.39 | 0.20
篮球 | -0.27 | 0.35
排球 | 0.26 | 0.50
秋叶 | -0.37 | 0.43
旋转鸟笼 | -0.03 | 0.40
平均 | 0.06 | 0.39
AVS+客观性能评估：PSNR
*与AVC/H.264 High Profile比较，AVS+稍占上风

## Slide 17: AVS+客观性能评估：码率节省
高清序列 | AVS+ vs. H.264/AVC |  |  | 
 | BD-rate Y | BD-rate U | BD-rate V | 编码时间(%)
花坛 | -15.21 | -5.50 | 3.17 | 0.63
快速转盘 | -19.69 | -38.23 | -31.52 | 0.67
篮球 | 4.25 | 19.15 | 28.18 | 0.78
排球 | -7.20 | -14.41 | -14.48 | 0.64
秋叶 | 3.09 | -7.54 | -4.86 | 0.66
旋转鸟笼 | -2.45 | -3.78 | -7.74 | 0.77
平均 | -6.20 | -8.38 | -4.54 | 0.69
AVS+ vs. AVS-P2 |  |  | 
 | BD-rate Y | BD-rate U | BD-rate V
花坛 | -16.2 | -12.1 | -10.1
快速转盘 | -12.6 | -10.2 | -9.9
篮球 | -11.6 | -11.2 | -11.4
排球 | -11.7 | -11.0 | -10.9
秋叶 | -11.9 | -12.7 | -12.9
旋转鸟笼 | -12.4 | -12.0 | -12.2
平均 | -12.7 | -11.5 | -11.2
与AVC/H.264 High Profile比较，AVS+ 码率节省约5%，编码时间为其70%

## Slide 18: AVS+主观评价：评价结果
下表是劣化评分（百分数），可以看出，AVS+劣化程度比H.264 HP高0.8%（平均），六个测试序列中各有三个超过对方，总体平分秋色。
编码标准 | 参考软件 | 平均码率 | 编解码图像质量相对于源图像的质量下降（百分数） |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 花坛 | 快速转盘 | 男篮 | 女排 | 秋叶 | 旋转鸟笼 | 平均值
AVS-P2 Jizhun profile | GDM2.1 (Jizhun) | 11.603Mbps | 13.0% | 9.1% | 9.6% | 8.0% | 28.7% | 12.0% | 13.4%
AVS-P16 Guangbo profile | GDM2.1 (Guangbo) | 11.561Mbps | 11.9% | 8.7% | 6.8% | 7.5% | 26.9% | 12.2% | 12.3%
H.264 High profile | JM18.2 | 11.674Mbps | 16.1% | 8.4% | 6.9% | 9.1% | 18.4% | 10.2% | 11.5%

## Slide 19: AVS+互联互通测试
为推动AVS/AVS+标准的产业化，建立完整的产业链，通过公开、公平、全面的测试，检验不同厂家产品的一致性、符合性、互联互通性、可扩展性
主办方：AVS标准工作组和AVS产业联盟
承办方：AVS工程检测中心
测试时间：2014.02-2014.03
测试对象：国内外所有AVS相关的上下游及配套的软硬件产品和系统。

## Slide 20: 参加测试的编码器
上海国茂
数码视讯
博雅华录
柯维新
普天

## Slide 21: 参加测试的解码器及终端
REALTEK
MSTAR
海思
数码视讯
广州高清视信
高斯贝尔
上海龙晶
松叶
金亚

## Slide 22: 编码芯片-AVS+编码芯片BH1200
  AVS+编码芯片BH1200是国内第一颗AVS+专业编码芯片
    支持AVS视频标准基准档次6.0级别的高清实时编码
    支持1路1080P@30 高清或4路标清视频实时编码处理
    支持帧编码模式和场编码模式
    支持外接音频编码DSP
    支持CBR, VBR码率控制方式
    支持所有可变分块尺寸和1/4像素运动估计
    支持场景变换检测
    支持灵活可配的GOP格式
基于BH1200的AVS+嵌入式编码器

## Slide 23: AVS+硬件编码器
2014年6月推出支持AVS+的硬编码器

## Slide 24: 目前支持AVS+的解码芯片
□ Realtek
□华为海思
□ Mstar
□ MTK
□ Broadcom
□联咏novatek
□海尔集成电路
正在研发
□高通
□ ST

## Slide 25: 目前AVS+正在应用
□央视的6套高清节目
□湖南电视台的卫视上星节目
□湖南全省的地面数字电视高清、标清播出
□上海高清上星节目
□北京高清上星节目

## Slide 26: 正在北美推动AVS+落地
□产业联盟的理事长单位朝歌公司在美国成立全资子公司
□ 扎根北美市场，以北美的华人服务为切入点
□ 以STB智能终端为主打产品，以自主开发的平台为基础，互联网服务特质的视频内容分发服务。
□已经和CNTV下属的未来电视公司签约合作，推动采用已经上星的所有AVS+节目通过互联网落地北美
□目前朝歌的智能终端采用海思和Realtek的芯片已经支持AVS+

## Slide 27: 提 纲
视频编码标准回顾
AVS+及产业化
AVS2标准制定完成
云时代的编码AVS3

## Slide 28: 视频压缩效率“倍增定律”
HD: 20 Mbps
SD:5Mbps
HD: 10Mbps
SD: 2.5Mbps
1991
1994
2003
2018 2023
150
50
压缩比
AVS1,VC-1
AVC/H.264
MPEG-1
HEVC/H.265
AVS2
MPEG-2
2013
HD: 5Mbps
SD:1Mbps
300
第一代标准
第二代标准
第三代标准
第四代标准
MPEG NG
ITU H.266
600

## Slide 29: AVC/H.264
熵编码
逆量化& 反变换
运动补偿
控制数据
量化变换因子
运动数据
帧内/帧间
编码控制
运动估计
变换/量化
-
输入视频信号
帧内预测
输出视频信号
划分成16x16的宏块
环路滤波

## Slide 30: HEVC/H.265为例

## Slide 31: HEVC/H.265的编码过程
预测编码
变换编码
熵编码
环路滤波
自适应
样点补偿

## Slide 32: HEVC/H.265
High Efficiency Configuration | Low complexity Configuration
Coding Unit tree structure (8×8 up to 64×64 luma samples) | 
Prediction Units | 
Transform unit tree structure (3 level max.) | Transform unit tree structure (2 level max.)
Transform block size of 4x4 to 32x32 samples (always square) | 
Angular Intra Prediction (34 directions max.) | 
DCT-based interpolation filter for luma samples (1/4-sample, 12-tap) | Directional interpolation filter for luma samples (1/4-sample, 6-tap)
Bi-linear interpolation filter for chroma samples (1/8-sample) | 
Advanced motion vector prediction | 
Context adaptive binary arithmetic entropy coding | Low complexity entropy coding phase 2
Internal bit-depth increase (4 bits) | X
X | Transform precision extension (4 bits)
Deblocking filter | 
Adaptive loop filter | X

## Slide 33: AVS2标准制定进展
目标
  “在主流技术可实现的前提下，当重建视频主观质量相同时，至少在高清或更高分辨率下编码效率比AVS1的最好性能提高一倍以上。在主流配置下，编码效率优于最新的国际标准。”(AVS-N1924)
2011.12
  AVS2 AhG小组成立
2012. 9
  Working Draft
2014. 04
  Committee Draft (征求意见稿)
2014
  IEEE 1857.4
  国家标准

## Slide 34: AVS2比AVS+编码效率再翻一番
类型 | 编码工具 | 编码增益
帧结构 | 参考帧选择及管理 | 5-10%
块结构 | 递归编码单元划分 | ~3-20%
帧内 预测 | 多方向帧内预测、短距离帧内预测等 | 6-10%
帧间 预测 | 非对称预测、双向帧间预测、 DCT-IF插值滤波等 | ~10%
变换 | 大块变换、非正方形变换、两级变换等 | ~3%
熵编码 | 两级系数组编码、率失真优化量化 | 3-5%
环路 滤波 | 像素自适应补偿滤波 | 1-3%
不同技术对性能增益的贡献
新一代高效视频编码框架

## Slide 35: AVS2—块划分结构

## Slide 36: AVS2—块划分结构
Coding Tree Unit (CTU)
  四叉树递归划分
  分别将编码模式信息、预测信息、变换信息用 编码单元CU,预测单元PU 和变换单元TU表示

## Slide 37: AVS2—块划分结构
CU进一步包含：
  Prediction Unit (PU)
    Intra: 2Nx2N, NxN
    Inter: 2Nx2N, NxN, symmetric, asymmetric
  Transform Unit (TU)
  64x64 ~ 16x16
CU
2Nx2N
e.g. N=32
PU
TU

## Slide 38: AVS2—块划分结构
灵活的划分方式更适合表示变化的图像内容

## Slide 39: AVS2—帧内预测
33种预测模式
  DC
  Planar
  Bilinear
  30种预测方向
1/32精度子像素插值
4-tap filter for 1/32 pixels |  |  | 
h(-1) | h(0) | h(1) | h(2)
[32-K]/128 | [64-K]/128 | [32+K]/128 | K/128
Integer pixel
1/32 pixel
K

## Slide 40: AVS2—帧内预测
DC预测
  较适于平坦区域的预测
Planar预测
  根据周围像素生成一个平滑的曲面，边界区域也能有较好的预测效果
DC
Planar

## Slide 41: AVS2帧内预测
帧内预测与变换(AVS2)

## Slide 42: AVS2—帧间预测
帧间预测模式
  对称预测
  非对称预测
  直接模式
  跳过模式

## Slide 43: AVS2—帧间预测
双向预测B帧
  前向、后向、对称、双向预测模式
一般化双向预测(F帧)
  两个帧间预测块来自同一时域方向
  预测精度进一步提高
方向性多假设预测
Directional mode and distance for DMH

## Slide 44: AVS2—帧间预测
运动矢量预测
  中值预测
  渐进精度运动矢量预测：限制1/4像素MV预测范围

## Slide 45: AVS2—帧间预测
插值滤波器
  DCT-IF插值滤波器
    8-tap filter for ½ luma pixels
    8-tap filter for ¼ luma pixels
8-tap filter for 1/4 luma pixels |  |  |  |  |  |  | 
h(-3) | h(-2) | h(-1) | h(0) | h(1) | h(2) | h(3) | h(4)
-1 | 4 | -10 | 57 | 19 | -7 | 3 | -1
8-tap filter for 1/2 luma pixels |  |  |  |  |  |  | 
h(-3) | h (-2) | h(-1) | h(0) | h (1) | h (2) | h (3) | h (4)
-1 | 4 | -11 | 40 | 40 | -11 | 4 | -1
Integer pixel
1/4 pixel
1/2 pixel
3/4 pixel

## Slide 46: AVS2—变换
变换大小
  2Nx2N, NxN, NSQT(Non Square Quad Tree)
变换核
  整数DCT
  LOT(Lapped Orthogonal Transform)
    64 wavelet + 32DCT for 64x64 transform

## Slide 47: AVS2—熵编码
系数扫描
  分层扫描：变换块系数组(Coefficient Group ,CG)系数
算术编码引擎采用对数域概率模型
  不需要乘法，可以只用移位和加法来实现
original domain | logarithm domain

## Slide 48: AVS2—环路滤波
去块效应滤波
  在PU、TU边界进行滤波
像素自适应偏移(Sample Adaptive Offset)
  基于边缘的SAO
  基于带式的SAO
0 8 16 32 40 …… 240 248 sample value
……
Band 0
Band 1
Band 2
Band 3
Band 30
Band 31

## Slide 49: AVS2—初步性能测试
AVS2 vs. AVS1
  (RM 5.0 vs. GDM 4.0 )
AVS2 vs. HEVC
 | Y | U | V
Random Access | −54.9% | −50.6% | −49.3%
Random access |  |  | 
 | Y | U | V
UHD | -9.0% | -17.7% | -19.6%
1080p | -5.7% | -13.4% | -11.8%
WVGA | -8.5% | -25.0% | -25.3%
WQVGA | -7.9% | -26.3% | -28.7%
720p | -9.8% | -7.0% | -9.4%
Overall | -8.0% | -17.9% | -19.0%
All intra |  |  | 
 | Y | U | V
UHD | -2.4% | -5.1% | -4.9%
1080p | -3.1% | -3.6% | -3.1%
WVGA | -3.6% | -7.1% | -7.0%
WQVGA | -4.2% | -7.4% | -8.1%
720p | -3.2% | 0.5% | -0.4%
Overall | -3.3% | -4.5% | -4.6%

## Slide 50: AVS2-性能对比
SD, RA | Y | U | V
Crossroad | -46.9% | -64.2% | -61.8%
Office | -30.3% | -42.9% | -42.5%
Overbridge | -69.6% | -77.6% | -75.4%
AVS2S vs. HEVC
  针对监控视频序列，编码效率再提升50%
Chart: 
| 5290.5104 | 1693.2724 | 750.4716 | 359.8815999999989
HEVC | 37.153 | 34.3056 | 31.7849 | 28.9607
AVS2-2 | 35.41 | 34.09 | 32.1 | 29.57
Chart: 
| 2714.938 | 1030.696 | 497.8311999999988 | 280.3824
HEVC | 38.2061 | 35.8699 | 32.9629 | 29.9897
AVS2-2 | 37.61 | 36.33 | 34.32 | 31.51
Crossroad
Overbridge

## Slide 51: AVS2场景视频编码效率比HEVC高一倍
Chart: 
| AVS国标 / H.264 Main | AVS+ / H.264 High | IEEE 1857监控档 | 2013年颁布的HEVC | AVS2S
同等质量下对原始视频的压缩倍数 | 150 | 165 | 330 | 330 | 600

## Slide 52: 提 纲
视频编码标准回顾
AVS+及产业化
AVS2标准制定完成
云时代的编码AVS3

## Slide 53: AVS3：云编码标准 2014-2018

## Slide 54
HD: 20 Mbps
SD:5Mbps
HD: 10Mbps
SD: 2.5Mbps
1991
1994
2003
2018 2023
150
50
压缩比
AVS1,VC-1
AVC/H.264
MPEG-1
HEVC/H.265
AVS2
MPEG-2
2013
HD: 5Mbps
SD:1Mbps
300
第一代标准
第二代标准
第三代标准
第四代标准
AVS
云编码
MPEG NG
ITU H.266
600

## Slide 55: 压缩性能来源估计(倍数)
去除统计冗余
去除时间冗余
去除感知冗余
去除空间冗余
去除空间冗余
~2
~3
~3
~6
~10
~3
1994 MPEG-2
2003 AVC/H.264, AVS1
2013 HEVC/H.265,AVS2
50倍
100倍
200倍
颜色空间变换
变换和比特分配
熵编码
×
>
预测与运动估计
×
×

## Slide 56: 预测编码的作用
Intra
>
DCT变换
+
可变块尺寸
+
帧内预测
小波变换
替代
JPEG的DCT变换
2000

## Slide 57: 预测（Prediction）的力量
JPEG 450:1=40KB HEVC 3600:1=5KB

## Slide 58: 群体相关性：预测的新维度

## Slide 59
视觉单词
(未名湖碑石)
视觉
词典
从群体图像中提取视觉单词

## Slide 60
特征单词
视觉
词典

## Slide 61: 利用视觉词典编码图像视频

## Slide 63
对象单词
(未名湖碑石)
视觉
词典

## Slide 64
对象单词
(博雅塔)
视觉
词典

## Slide 65
纹理单词 (砂石路)
视觉
词典

## Slide 66: 利用视觉词典编码图像视频
纹理单词 (砂石路)
纹理单词
(水面)
视觉单词 (天空）
纹理单词 (树丛）
视觉单词
(博雅塔)
视觉单词 (未名湖碑石)
视觉
词典

## Slide 67: 残差：稀疏编码+传统方法

## Slide 68: AVS云媒体编码标准
云计算时代大规模群体图像和视频
视觉
词典
稀疏编码传统编码
待编码图像/视频
视觉单词
预测编码
熵编码
压缩码流
残差
101101110110…
单词索引及投影参数
变换系数
运动向量…

## Slide 69: AVS3云标准的解码过程
视觉
词典
AVS3压缩码流
101101110110…
AVS3的革命：
1、有损解码（目前）
2、近保真解码
3、质量提升解码

## Slide 70: 标清节目源，高清超高清解码
标清节目
解码器根据显示能力和网络能力
自动提升清晰度

## Slide 71: AVS3:云媒体编码
基本功能：新一代有损编码标准
  通过视觉词典提高预测效率，实现压缩效率翻倍乃至更高
全新功能：减少编码损失的近保真解码
  允许解码器开放地从云中获得更多信息源，在不改变图像既有结构的情况下补充更多细节
超清晰功能：
  根据显示能力，允许解码器利用云媒体资源最大限度地提高视觉质量
  编码端和解码端都尽力而为，一劳永逸

## Slide 72: 总结
更高质量的、更大数量的视频需求与有限的带宽之间的矛盾长期存在。过去三十年，视频编码标准效率十年翻一番
AVS+作为面向高清电视的标准，已经有IEEE颁布为国际标准。软硬件产品和系统已经比较成熟
AVS2是刚刚完成的新一代标准，编码效率比AVS1提升一倍以上。在场景视频编码方法比同期的H.265/HEVC高一倍
面向云媒体时代，正在研究更高效率的图像和视频编码标准AVS3，思路领先国际

## Slide 73: 谢谢！
Q&A